## Slide 1: Документация по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) микрорайона многоэтажной жилой застройки в районе улицы Шахтерской, Лебедянского шоссе и а/д Орел-Тамбов в городе Липецке
Российская Федерация
Общество с ограниченной ответственностью
«ЗЕНИТ»
Юридический адрес: 454048, г. Челябинск, Свердловский проспект, д. 84Б, офис 7.16, ИНН/КПП 7451387459/745301001, Р/счет 40702810490000020789 в ПАО «Челябинвестбанк», г. Челябинск к/сч. 30101810400000000779 БИК 047501779 т. 89507420077 zenit-project@yandex.ru
Заказчик: | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
Исполнитель: | ООО «ЗЕНИТ»

## Slide 2: Территория микрорайона расположена в г. Липецке в районе улицы Шахтерской, Лебедянского шоссе и а/д Орел-Тамбов. Площадь в границах проекта планировки территории составляет 68,87 га. В соответствии с ПЗЗ, на участке проектирования расположены следующие территориальные зоны: Ж-4 - зона застройки многоэтажными жилыми домами; О-1 - Зона делового общественного и коммерческого назначения; СХ-1 - Зона сельскохозяйственных угодий.

## Slide 3: Территория проектирования свободна от застройки.

## Slide 4: Проектом планировки территории предусматривается размещение на проектируемой территории среднеэтажных и многоэтажных жилых домов. Жилая застройка формируется в виде нескольких жилых групп и представлена многоквартирными жилыми домами высотой 5-17 этажей с формированием локализованных дворовых пространств. В основе дворовых пространств лежит концепция «без машин».

## Slide 5: Въезд на проектируемую территорию осуществляется по а/д Орел-Тамбов и с улицы Шахтерская. Для соблюдения скоростного режима въезд с а/д Орел-Тамбов на территорию микрорайона предусмотрен по проектируемой магистральной улицы районного значения. Планировочное решение системы проездов и тротуаров на проектируемой территории предполагает транспортное и пешеходное обслуживание всех проектируемых объектов. Запроектированное количество машино-мест обеспечивает хранение 100% расчетного парка автомобилей жителей микрорайона.

## Slide 6: Параметры проектируемых улиц и проездов приняты в соответствии с табл. 14 МНГП г. Липецка «Основная часть»: Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная: - расчетная скорость движения - 70 км/ч; - ширина полосы движения - 3,5 м; - число полос движения – 4; - радиус закругления проезжей части улиц – 15,0 м; - ширина улиц в красных линиях – 40 м. Улицы местного значения: - расчетная скорость движения - 40 км/ч; - ширина полосы движения - 3,0 м; - число полос движения – 2; - радиус закругления проезжей части улиц – 12,0 м; - ширина улиц в красных линиях – 20 - 23 м.

## Slide 7: Проектом межевания территории предусмотренно образование 69 земельных участков.